Saprobienindex
Ein Rechenbeispiel

Beispiel: Ein Gewässerabschnitt wird untersucht. Folgende Tabelle zeigt welche Tiere wie häufig gefunden wurden, welchen Saprobienwert und welches Indikationsgewicht die jeweiligen Tiere haben.

h = Häufigkeit der Tierart
s = Saprobienwert, der die Gewässergüte kennzeichnet, in denen die Tierart normalerweise vorkommt
G = Indikationsgewicht, zeigt an, wie stark das Tier auf eine Änderung der Gewässerqualität reagiert

| Name | Lat. Name | Häufigkeit | Abundanzzahl | G | s | Ai x Gi | Ai x Gi x s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schwämme (Porifera) |
| Klumpenschwamm | Ephydatia fluviatilis | 6 | 2 | 8 | 2,2 | 16 | 35,2 |
| Schnecken (Gastropoda) |
|  | Corbicula fluminalis | 30 | 3 | 4 | 2,2 | 12 | 26,4 |
| Muscheln (Bivalvia) |
| Zebramuschel | Dreissena polymorpha | 5 | 2 | 4 | 2,1 | 8 | 16,8 |
| Wenigborster (Oligochaeta) |
| Glanzwurm | Lumbriculus variegatus | 323 | 6 | 4 | 3,0 | 24 | 72 |
| Schlammröhrenwurm | Tubifex tubifex | 789 | 6 | 8 | 3,6 | 48 | 172,8 |
| Krebse (Crustaceae) |
| Bachflohkrebs | Gammarus fossarum | 989 | 6 | 4 | 1,5 | 24 | 36 |
| Eintagsfliegen (Ephemeroptera) |
| Dänische Eintagsfliege | Ephermera danica | 37 | 4 | 8 | 1,8 | 32 | 57,6 |
| Steinfliegen (Plecoptera) |
| Großer Uferbold | Perla marginata | 23 | 3 | 8 | 1,2 | 24 | 28,8 |
| Köcherfliegen (Trichoptera) |
| Sandhäufchen-Köcherfliege | Agapetus fuscipes | 78 | 4 | 16 | 1,0 | 64 | 64 |

|  |  |  |  |  |  | 252 | 509,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Somit ergibt sich der folgende Saprobienindex:

Wenn diese Liste vollständig ist und wirklich alle vorkommenden Tiere erfasst, dann wäre der Gewässerabschnitt in diesem Beispiel als Gewässergüteklasse II (gering bis mäßig belastet) einzustufen.